浙江传媒学院IP地址管理系统

项目编号：ZJCM-2014005

询

价

文

件

采购单位：浙江传媒学院

地    址：杭州市下沙高教园学源街998号

一、询价采购函

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江传媒学院国有资产管理处就浙江传媒学院IP地址管理系统进行询价采购，欢迎国内合格供应商前来报价。

1、采购项目名称：IP地址管理系统

2、采购项目编号：ZJCM-2014005

3、采购单位名称：浙江传媒学院国有资产管理处

4、采购单位地址：杭州市下沙高教园学源街998号

5、询价采购文件发售时间：2014年6月19日至2014年6月25日（节假日及双休日除外）

6、询价采购文件发售地点：浙江传媒学院网站（http://www.zjicm.edu.cn/）下载

7、询价采购文件售价：免费

8、报名方式：请参加询价的供应商致电采购单位报名

采购单位联系人：宋老师

采购单位联系电话：0571-86832109

9、报价文件递交截止时间：2014年6月26日9:00整

10、报价文件递交地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

11、询价、评审时间：2014年6月26日9：00整

12、询价、评审地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

二 、项目技术要求

(一）性能和容量：

1、端口：单台设备至少提供4个10/100/1000M自适应以太网电口，其中提供查询服务的LAN口2个（可以为不同网络分别提供服务），HA接口1个，管理接口1个；

2、DNS性能： DNS达到每秒4000（或以上）个解析速度；

3、DHCP性能： 需要达到每秒60（或以上）个 DHCP IP地址分配的速度；

4、系统平台：系统平台为专用硬件平台；

5、电源和风扇： 实配单项电源和风扇；

6、双机热备： 高可靠性设计（支持HA,AA双机备份接入方式,双机同时运行业务,并可以自动切换）；

7、带外管理： 专用带外管理接口，支持带外管理；

8、硬盘： 硬盘具有闪光系统；

9、用户数： 用户数和可管理的IP地址数量无限制；

（二）基本功能：

1、操作系统： 采用专用的、经过加固的操作系统；

2、IPV6： 全面支持IPV6；

3、功能集成 ：同一设备中应该集成DNS, DHCP, IPAM（IP地址管理）、TFTP/FTP、NTP等功能和数据；

4、集中管理：系统应具备集中管理功能，多个DHCP，ＤＮＳ设备可以进行集中管理和配置，支持WEB5、图形化管理界面；

5、设备集群：设备自身即可作为中心管理系统，与分布部署的各设备之间的数据通信必须通过加密方式进行,支持3台设备及3台以上设备的Grid模式。本次要求配置Grid模块。

6、HA ：系统必须支持HA（ high-availability）,AA自动切换功能。一对HA设备必须能够对所提供的所有服务（DNS/DHCP/IPAM等）和协议的数据进行同步和保护；当设备工作于HA方式时，设备仍然能够提供其全部功能。当一对HA设备发生由主设备向备用设备切换时，必须保证不会发生重复的IP地址分配的情况HA设备升级时，仍能保证设备正常提供服务，升级应一键式自动完成，无需额外的人员干预；

7、日志功能： 系统能够对DHCP.DNS和IPAM的具体用户分配和访问等情况提供详细的日志记录和智能查询；

8、日志发送 ：系统支持通过Syslog向多台外部服务器发送日志信息系统支持按信息的严重性等级将记录发送到不同的外部Syslog服务器的能力。

9、系统能够实现集中式地对所有Syslog配置参数进行管理。

10、系统能够支持向多台外部系统发送SNMP trap的能力。

11、报表:支持报表功能，支持标准的报表模版，支持定制报表,包括DHCP,IP地址管理和DNS统计报表和详细报表.可以导出并已邮件方式发送。

12、格式支持：Word、HTML等、PDF等。存储不少于6个月的日志(含DNS和DHCP日志)。

（三）容灾：

通过简单步骤，即可将失效的集中管理平台恢复至异地的备用管理平台。

1、DNS安全:对DNS拒绝服务攻击，DNS缓存投毒提供防护措施；

2、采用签名的区域传送，最新的DNSSEC实现，根据来源IP进行查询速率限制，提供攻击报告和脆弱性检查功能。

（四） 系统升级:

系统升级可以通过图形界面进行，升级前可对升级包进行测试，并且可以对全部在网设备进行计划安排。 协议支持: 支持IPv4及IPv6 DNS解析功能。

（五）DNS功能

1、标准DNS服务:系统必须支持标准的 DNS 服务。

2、反向DNS解析: 支持反向DNS解析功能。

3、DNS委派: 支持区域委派功能，将某个域或子域解析权委派到其他DNS服务器。

4、DNS记录: 支持基于ＲＦＣ标准的DNS记录类型: 如A、AAAA、CNAME、MX、NAPTR、PTR、SRV等。

5、DNS管理： 能够对微软的DNS服务器进行管理，管理和兼容微软和BIND等主流DHCP。

6、DNS服务器 系统具有兼容微软DNS服务器的能力，包括windows AD， windows 2008等，且可以实现管理模块与DNS服务器之间的双向通信与更新DNS区域锁定，支持对区域的锁定，以保障不同管理员对同一区域修改时引起的冲突；

7、DNSSEC功能 支持DNSSEC，RFC4033，4034，4035，4641，4956，5155；

8、DNS数据导入 提供导入工具，允许导入其他DNS系统的数据，并且在导入前可进行数据错误和数据不一致检查；

9、中文域名 支持中文域名记录，从配置界面中可以直接填写中文域名，无需进行字符转码。

10、 其他要求

(1)支持IMS ENUM， VoIP大规模应用根据来源IP或网段提供不同的DNS视图，提供对同一IP地址的不同回答;(1)产品应该能够配置成内部root nameserver;

(2)产品必须支持采用Microsoft GSS-TSIG 标准进行安全地动态更新;

(3)DHCP功能要求 DHCP服务器需要支持HA或Failover的容错架构方式，保证当任何一台出现故障都不会影响DHCP服务的正常运行。

(4)主、备设备的切换时间不超过5秒;(1)两套实现HA的DHCP设备中任何一台设备有任何意外导致无法提供服务时，另一台必须立刻接替其工作，并保证已经分配出的地址可以继续使用，同时地址分配不会发生冲突;

（六）DHCP功能:

1、两套实现HA的DHCP设备之间会实时更新彼此的设定与数据，也不须人为的介入来同步数据;

2、冗余设备的更换操作要求方便、快捷，并保证在更换过程中不会影响DHCP服务的正常运行;

3、DHCP系统必须支持１：１和n:1自动备份功能。

4、设备发生由主设备向备用设备切换时，必须保证不会发生重复的IP地址分配的情况;

5、支持MAC过滤功能，可以只对记录在MAC过滤列表内的设备分配IP地址。

6、向MAC过滤列表内添加新的记录，不需要重启DHCP服务进程;

7、系统必须记录DHCP地址分配的历史数据，并能够方便地查询。

商务要求表

| 服务期限 | 一年（合同签订后一年） |
| --- | --- |
| 服务要求 | 服务要求： 1.合同服务期内提供电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等多种方式的7*24小时免费支持服务，包括但不限于软件升级、BUG及故障的处理等。 2.合同服务期内提供每年两次的技术培训。 3.合同服务期内如邮件系统出现使用故障，故障响应时间为15分钟，并需在2个小时之内给出问题反馈，如使用中需要现场实施的，需要派专门技术人员进行上门服务。 4.以上服务期限为中标日起计算，12个月截止。 |
| 付款条件 | 1、付款方式及质量保证金： 质量保证金：合同签署前，由成交方向采购人支付合同金额的10%作为质量保证金，在服务期满后全额无息退还。保证金用于保证采购人因成交方不能完成其合同义务而蒙受的损失。 付款方式：由采购人对成交方的实施情况进行检查考核，达到质量要求，项目实施完成，验收通过后支付合同总额的100%；成交方未按实施方案、技术方案要求严格执行、未达到质量要求的，采购人即时提出警告、限期改正，在期限内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标后中途自行退出，或确认其不能达到要求的，采购人可即时与成交方解除合同，另选其他单位，成交方保证金不再退还。 |

有关技术和商务条款为实质性条款，询价响应方必须做出实质性响应。

2、投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江传媒学院IP地址管理系统 |
| 2 | 投标报价及费用：1、投标报价是指一次性报出不得更改的价格；2、本项目采用人民币报价；3、不论公开询价结果如何，响应方均应自行承担所有与此次询价有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：0元 |
| 4 | 谈判响应文件组成：正本一份；副本三份 |

三、询价须知

（一）总则

1、适用范围

本询价采购文件适用于询价中所述货物、工程及相关服务的询价采购。

2、定义

（1）“采购单位”是指浙江传媒学院国有资产管理处。

（2）“供应商”指按照本文件规定获得询价采购文件并参加询价的供应商。

（二）报价文件编制及要求

1、供应商应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面（格式后附）。

（2）报价申请及声明（格式后附）。

（3）服务承诺。主要包括拟提供服务的内容、标准、承诺以及实施方案、技术方案等。如提供的服务与询价采购文件要求有偏离（不允许负偏离），必须详细说明。）

（4）报价部分。报价包括完成该项目的人工费、员工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险、管理费、机械设备工具材料费、机械使用费、水费、电费、维修维护费、企业利润、规费、税费、技术指导费、风险费、突发事件处理费等成交方履行本合同过程中应预见和不可预见的一切费用和利润。

（5）技术文件（货物和技术服务类项目）

①对本项目的技术服务类总体要求的理解；

②项目总体架构及技术解决方案

③技术响应表；

④保证工程质量的技术力量及技术措施；

⑤技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

⑥投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（6）商务部分。主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码的资格证明文件（加盖公章的复印件），法人代表委托书（原件）及供应商认为有必要提供的资质文件及证明[如制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件、同类服务的成功案例（应附合同复印件）、企业资信证明、质量体系认证等]。

（三）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2014年6月26日9：00整，浙江传媒学院行政楼509会议室。

报价文件应于询价采购文件规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间后送达或未密封的报价文件，将予拒收。

2、报价文件需提供正本一份、副本三份，且须单位法定代表人或其委托人签署。

3、报价文件应装入密封袋，密封袋封面注明项目编号、名称、标项、供应商名称等。

（四）询价采购文件的修改

浙江传媒学院国有资产管理处在规定的截止时间前，可以对询价采购文件进行修改，并在浙江传媒学院网站等媒体上发表公告，请供应商予以关注。

（五）询价

1、询价小组：询价小组由浙江传媒学院监察处在相关职能部门中抽取三人以上单数组成。

2、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3、实质性响应审查：询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

4、询价程序：

（1）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；（注：本项目设有预算价格，超过预算价格，采购方有权重新组织采购。）

（2）询价小组根据符合采购需求、质量和服务等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果在浙江传媒学院网站公示；

5、询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询价有关的一切技术资料、价格或其他信息。

（六）付款方式

质量保证金：合同签署前，由成交方向采购人支付合同金额的10%作为质量保证金，在服务期满后全额无息退还。保证金用于保证采购人因成交方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

采购人对成交方的实施情况进行检查考核，达到质量要求，项目实施完成，验收通过后支付合同总额的100%；成交方未按实施方案、技术方案要求严格执行、未达到质量要求的，采购人即时提出警告、限期改正，在期限内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标后中途自行退出，或确认其不能达到要求的，采购人可即时与成交方解除合同，另选其他单位，成交方保证金不再退还。

（七）签订合同

1、浙江传媒学院国有资产管理处在浙江传媒学院网站上发布成交公告；

2、公示期结束后，成交供应商应在3个工作日内与采购方签订采购合同；

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购小组根据报价情况，经讨论后决定是否与排位在其之后第一位的候选供应商签订采购合同。否则，将重新组织询价。

（八）质疑和投诉

1、供应商认为询价采购文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向浙江传媒学院监察处提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2、浙江传媒学院监察处在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

四、合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

采购编号：

甲方（需方）：浙江传媒学院

乙方（供方）：

签约时间、地点： 2014年  月   日，杭州

- 乙双方根据浙江传媒学院IP地址管理系统询价结果，签署本合同。

第一条：合同金额及服务内容

1.本合同金额为（大写）：            元（￥   元）人民币。

2.服务内容：

第二条：质量保证及后续服务

1.乙方应按询价文件规定向甲方提供服务。

2.如在服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场。

3.在服务质量保证期内，乙方应对出现的安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.其他：

第三条：技术资料

1.乙方应按询价文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权

第五条：合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：合同签订之日起至以后一年

2.履行方式：

3.履行地点：浙江传媒学院桐乡校区

第六条：服务要求

按照询价文件中服务要求执行。

第七条：货款的支付

质量保证金：合同签署前，由成交方向采购人支付合同金额的10%作为质量保证金，在服务期满后全额无息退还。保证金用于保证采购人因成交方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

采购人对成交方的实施情况进行检查考核，达到质量要求，项目实施完成，验收通过后支付合同总额的100%。

第八条：违约责任

1.乙方未按规定执行，甲方即时提出警告；若情节严重，确认乙方未达到要求的，及时解除合同，保证金不再退还。

2.如因乙方发生数据丢失事件，一切后果由乙方承担。

3.成交方未按实施方案、技术方案要求严格执行、未达到质量要求的，采购人即时提出警告、限期改正，在期限内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标后中途自行退出，或确认其不能达到要求的，采购人可即时与成交方解除合同，另选其他单位，成交方保证金不再退还。

第九条：争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十条：合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份，乙方执壹份，甲方执三份，经双方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |

五、报价文件主要内容和格式

（一）封面格式：

浙江传媒学院IP地址管理系统

询价采购报价文件

项目编号：        ZJCM-2014005

报价文件

递交方（公章）：

递交方法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（二）报价申请函

致：浙江传媒学院国有资产管理处：

根据贵方ZJCM-2014005询价采购文件，正式授权          (姓名和职务)代表      公司（报价供应商名称），提交文件正本一份，副本三份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

2、一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

3、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人、采购工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                                     电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

（三）法定代表人委托书格式

1、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

我单位法定代表人     　　    参加贵单位组织的ZJCM-2014005号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

2、法定代表人委托书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

兹委托     　　   参加贵单位组织的ZJCM-2014005号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件           法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                     （粘贴此处）

（四）询价报价单格式

1、报价一览表

项目编号：ZJCM-2014005

响应方名称：

| 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| IP地址管理系统 | （大写）： 元整 （小写）：¥ |  |
| 服务期 | 一年 |
| 项目负责人 |  |

注：1、总价包括完成该项目的人工费、员工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险、管理费、机械设备工具材料费、机械使用费、水费、电费、维修维护费、企业利润、规费、税费、技术指导费、风险费、突发事件处理费等成交方履行本合同过程中应预见和不可预见的一切费用和利润。

2、此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作，型号与配置必须写详细。

日期：    年   月  日

2、报价汇总表

项目名称：                                       采购编号：

元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： ________________________元 |  |

注：投标人根据实际情况填写，表格内容可根据需求自行扩展。

报价人(盖公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日  期：

3、商务偏离表

项目名称：浙江传媒学院IP地址管理系统

项目编号：ZJCM-2014005

| 项目 | 询价文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

注：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）负偏离（低于采购要求，不予接受）无偏离（满足采购要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

（五）技术文件要求

1、技术文件内容

（1）对本项目的技术服务类总体要求的理解；

（2）项目总体架构及技术解决方案

（3）技术响应表；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）;

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

2、技 术 响 应 表

单位全称（公章）：                              标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离

情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：

日 期：

（六）询价响应方情况介绍

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有询价响应申请人都须填写此表；

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

（七） 询价响应方的类似成功案例的业绩证明文件：

询价响应方同类项目实施情况一览表格式：

（询价响应方必须提供同类项目合同复印件、用户验收报告，格式自拟）

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日