下沙校区足球场改造工程设计

项目编号：ZJCM-20166714

询

价

文

件

采购单位：浙江传媒学院

地    址：杭州市下沙高教园区学源街998号

一、询价采购函

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江传媒学院国有资产管理处就浙江传媒学院下沙校区足球场改造工程设计项目进行询价采购，欢迎国内合格供应商前来报价。

1、采购项目名称：下沙校区足球场改造工程设计

2、采购项目编号：ZJCM-20166714

3、采购单位名称：浙江传媒学院国有资产管理处

4、采购单位地址：杭州市下沙高教园学源街998号

5、询价采购文件发售时间：2016年3月25日至2016年3月30日（节假日及双休日除外）

6、询价采购文件发售地点：浙江传媒学院网站（http://www.zjicm.edu.cn/）自行下载

7、询价采购文件售价：免费

8、合格投标人的资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（2）资质要求：具备建设行政主管部门核发的建筑行业设计乙级及以上资质，且项目负责人具有二级及以上注册建筑师执业资格。

（3）业绩要求：近三年来（2013年3月10日至2016年3月10日）独立完成体育场馆设计项目2个及以上，且所设计的项目中必须含有标准足球场设计。

业绩证明材料：出具设计合同复印件（须加盖公章，原件备查）。

9、报名方式：请参加询价的供应商致电采购单位报名

采购单位联系人：毕老师

采购单位联系电话：0571-86832645

10、报名截止时间：2016年3月29日16：00整

11、报价文件递交截止时间：2016年3月30日上午9:00

12、报价文件递交地点：浙江传媒学院行政楼409会议室

13、询价、评审时间：2016年3月30日上午9:00

14、询价、评审地点：浙江传媒学院行政楼409会议室

二、采购需求

1、设计范围：

浙江传媒学院下沙校区原足球场及看台、主席台。

2、设计内容

（1）、足球场草坪更换。球场内原有草皮移除，更换基层，铺设四季常绿成品草皮（草坪种类由学生运动会筹委会决定），满足全国性足球比赛标准。

（2）、增加自动喷灌系统。含蓄水池、泵房、加压泵、电磁阀、管网等，要求草坪喷水无死角，满足灌溉养护要求。

（3）、增加排水系统，草坪下部设置暗管排水，设置集水井、抽水泵等，要求雨天排水顺畅，满足雨天比赛要求。

（4）、安装座椅。设置观众席座椅约800套，主席台座椅约120套。

（5）、原有围栏拆除更换。

（6）、塑胶跑道标线重新喷涂。

（7）、功能用房改造。原主席台及看台下功能用房重新划分，设置裁判员和运动员休息室、男女卫生间。设计包含所有房间的墙、顶、地装修及水、电、通风设备等，满足全国性足球比赛功能用房设计标准。

（8）、训练场、主席台、看台局部维修。提供主席台、看台局部原有外墙翻新方案，包括已有电线的梳理，增设电缆桥架，主席台两侧主通道地面修补，通道门更换，主席台前方塑胶地面修补，看台地坪漆局部修补，两侧看台入口铁门更换，雨水管落口设置水簸箕，新增压顶滴水线等；提供篮球场南侧训练场局部场地平整方案。

（9）、工程设计概算（工程直接费控制在204万元以内）

3、设计标准

（1）、现行国家规范、浙江省技术标准

（2）、可行性研究报告

（3）、全国学生运动会足球比赛相关标准

4、招标控制价：9.2万元

5、设计进度及要求

（1）、设计方案应在确定中标后10日历天内完成，且须通过招标人的认定；

（2）、设计方案确认后，中标人应在20日历天内完成施工图设计。

施工图须完成设计任务书要求的所有内容，完整体现甲方设计的意图，满足全国学生运动会足球比赛场馆设计相关标准，满足消防、环保等相关部门的要求，通过学校相关职能部门的审查，通过全国学生运动会筹委会专家的审查。

6、采购单位项目负责人联系方式：   联系人：汪兰   电  话：86832079

7、投标人须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江传媒学院下沙校区足球场改造工程设计 |
| 2 | 建设地点 | 浙江省杭州市江干区学源街998号浙江传媒学院下沙校区 |
| 3 | 设计周期要求 | 满足询价文件明确的设计周期要求 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2、本项目采用人民币报价； 3、不论公开询价结果如何，响应方均应自行承担所有与此次询价有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金 | 免交 |
| 6 | 询价响应文件组成 | 正本一份；副本三份 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织现场勘查。如有需要，可自行前往踏勘 |
| 8 | 未中标补偿 | 无 |
| 9 | 合同款支付 | 本项目不设预付款，履约保证金及合同款的支付方式和时间： 1.履约保证金 合同签订前，中标人以合同总价的10%作为履约保证金缴纳至采购人帐户。待改造工程竣工并验收合格后，按合同核实履约情况，结算履约保证金（无息，并扣除违约款）。 2.设计服务款 中标人提交采购人认可的全部设计成果后，采购人支付85%设计服务款，改造工程竣工并验收合格后支付尾款。 |
| 10 | 其它说明 | 无 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

三、询价须知

（一）总则

1、适用范围

本询价采购文件适用于询价中所述货物、工程及服务的询价采购。

2、定义

（1）“采购人”是指浙江传媒学院国有资产管理处。

（2）“供应商”指按照本文件规定获得询价采购文件并参加询价的供应商。

（二）报价文件编制及要求

1、供应商应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面（格式后附）。

（2）报价申请及声明（格式后附）。

（3）服务承诺。主要包括拟提供服务的内容、标准、承诺以及实施方案、技术方案等。如提供的服务与询价采购文件要求有偏离（不允许负偏离），必须详细说明。

（4）报价部分。投标报价是履行合同的最终价格，应包括设计服务费及与此相关的全部税金和费用。

（5）商务部分。主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码的资格证明文件（加盖公章的复印件），法人代表委托书（原件）、询价文件要求提供的资质证书、业绩证明（应随附合同复印件，原件开标时备查）、企业资信证明、质量体系认证以及供应商认为有必要提供的其他资质文件或证明。

（三）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2016年3月30日上午9：00，浙江传媒学院行政楼409会议室。

报价文件应于询价采购文件规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间后送达或未密封的报价文件，将予拒收。

2、报价文件需提供正本一份、副本三份，且须单位法定代表人或其委托人签署。

3、报价文件应装入密封袋，密封袋封面注明项目编号、名称、标项、供应商名称等。

（四）询价采购文件的修改

采购人在规定的截止时间前，可以对询价采购文件进行修改，同时书面通知报名参加询价的各供应商，并在浙江传媒学院网站等媒体上发表公告，请供应商予以关注。

（五）询价

1、询价小组：询价小组由浙江传媒学院监察处在相关职能部门中抽取三人以上单数组成。

2、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3、实质性响应审查：询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

4、询价程序：

（1）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；（注：本项目设有预算价格，超过预算价格，采购方有权重新组织采购。）

（2）询价小组根据符合采购需求、质量和服务等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果在浙江传媒学院网站公示；

5、询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询价有关的一切技术资料、价格或其他信息。

（六）付款方式

本项目不设预付款，履约保证金及合同款的支付方式和时间：

1.履约保证金

合同签订前，中标人以合同总价的10%作为履约保证金缴纳至采购人帐户。待改造工程竣工并验收合格后，按合同核实履约情况，结算履约保证金（无息，并扣除违约款）。

2.设计服务款

中标人提交采购人认可的全部设计成果后，采购人支付85%设计服务款，改造工程竣工并验收合格后支付尾款。若中标人未按要求提供设计服务，采购人即时提出警告、限期改正，在期限内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标后中途自行退出，或确认其不能达到要求的，采购人可即时与中标人解除合同，中标人履约保证金不再退还。

（七）签订合同

1、采购人在浙江传媒学院网站上发布成交公告；

2、公示期结束后，成交供应商应在3个工作日内与采购人签订采购合同；

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购小组根据报价情况，经讨论后决定是否与排位在其之后第一位的候选供应商签订采购合同。否则，将重新组织询价。

（八）质疑和投诉

1、供应商认为询价采购文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向浙江传媒学院监察处提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2、浙江传媒学院监察处在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

四、合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方（委托方）：

乙方（承接方）：

甲乙双方根据    年  月  日采购编号为ZJCM-20166714询价采购结果，甲方委托乙方对浙江传媒学院下沙校区足球场改造工程进行设计。经双方友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

第一条 项目概况

项目名称：浙江传媒学院下沙校区足球场改造工程设计

项目地址：浙江省杭州市江干区学源街998号浙江传媒学院下沙校区第二条 服务内容

甲方在本合同中要求乙方为其提供的下沙校区足球场改造工程设计的服务内容，具体包括下列：

1、下沙校区足球场改造工程方案设计，在确定中标后10日历天内完成，且须通过招标人的认定；

2、下沙校区足球场改造工程施工图设计，在设计方案确认后20日历天内完成；

3、根据下沙校区足球场改造工程施工进展情况，甲方如有需要乙方具体解释或调整的设计问题，在通知乙方后，乙方应派人在24小时内到工地现场，配合甲方和施工方解决施工现场的设计技术问题；

4、在乙方的能力范围内，尽量提供设计资料供甲方参考。

第三条 设计成果范围

本合同书设计成果范围是指甲方在本合同中要求乙方为其提供的成果文件：

1. 设计方案文本；

2. 各专业施工图（建施、结施、装施、水施、电施、弱电施、消防等）；

3. 选用主材名称及规格；

4. 工程造价概算表；

5. 设计施工图  捌  份；所有设计文件的电子档1份，文档图层不能加密。

第四条 项目实施阶段划分及具体设计要求

本合同所约定的规划与设计项目工作，在具体实施过程中主要分为以下两个阶段：

1、下沙校区足球场改造工程方案设计阶段。

2、下沙校区足球场改造工程施工图设计阶段。

施工图须完成设计任务书要求的所有内容，完整体现甲方设计的意图，满足全国学生运动会足球比赛场馆设计相关标准，满足消防、环保等相关部门的要求，通过学校相关职能部门的方案审查，通过全国学生运动会筹委会专家的审查。

第五条 施工审查阶段

施工审查阶段，乙方主要协助甲方议标、预建期间工作及装修施工期间的质量与效果的指导工作：

1、协助甲方承建商挑选合适的软硬景材料；

2、在施工过程中，乙方应负责设计交底和配合甲方解决施工过程中出现的各项设计问题，参加竣工验收；

3、协助甲方监督承建商施工质量及效果，如发现效果不理想，在经得甲方同意的前提下可作出设计变更。

第六条 签收

乙方应该交付本合同约定的设计成果或其他与本合同有关的文件资料到双方约定地点给予甲方签收。

第七条 设计成果的确认

甲方必须在签收或者视为签收乙方交付的相应设计成果之日认可乙方的设计成果。

第八条 设计成果的修改

乙方的设计成果，在效果、深度、水平等方面应符合甲方的施工要求，若甲方提出书面修改通知时，乙方应积极配合修改设计方案，并在限定的时间内修改完毕。施工过程中需设计人到场解决问题的，从甲方发出通知24小时内乙方必须派人到达施工现场(现场指导、图纸会审、竣工验收等)。

第九条 甲方权利和义务

1、甲方向乙方支付本项目全部设计费后，乙方向甲方提供最终成果的著作权归甲方所有。

2、乙方应保证其提交的设计成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利，否则应由乙方承担责任，并赔偿甲方损失。

3、由于乙方原因，延误了设计文件提交时间，甲方有权向乙方处以违约金1000元/天，违约金上限不超过合同价的10%，从履约保证金中扣除。

第十条 乙方权利和义务

1、 乙方如期向甲方交付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求；

2、 乙方制作设计方案并根据甲方的要求对方案图进行修改。

3、 乙方按甲方认可的设计方案制作施工图；

第十一条 甲方项目负责人

甲方委派的项目负责人负责本合同所涉及的项目中一切的批核及其他相关事宜，乙方认可甲方委派人员的签名及批示，合同履行过程中如甲方需要变更委派人选，则以书面形式正式通知乙方。

第十二条 乙方项目负责人

乙方委派的项目负责人负责本合同所涉及的项目中一切的批核及其他相关事宜，甲方仅认可乙方委派人员的签名及批示，合同履行过程中如乙方需要变更委派人选，则以书面形式正式通知甲方。

第十三条 设计费用

本项目设计费总价为人民币    元。此金额包含本项目设计的所有设计人工费、税费、出图费用、以及派人到达施工现场指导施工等所有费用。

第十四条 付款方式

本项目不设预付款，履约保证金及合同款的支付方式和时间如下：

1.履约保证金

合同签订前，乙方以合同总价的10%作为履约保证金缴纳至甲方帐户。待改造工程竣工并验收合格后，按合同核实履约情况，结算履约保证金（无息，并扣除违约款）。

2.设计服务款

乙方提交甲方认可的全部设计成果后，甲方支付85%设计服务款，改造工程竣工并验收合格后支付尾款。

第十五条 违约责任

1、由于乙方原因，延误了设计文件提交时间，乙方应向甲方赔偿违约金1000元/天，违约金上限不超过合同价的10%，，从履约保证金中扣除。

2、在乙方的设计方案优化阶段，乙方应充分与甲方沟通协商，听取甲方对设计方案的要求，在甲方签字认可乙方的设计方案后，甲方可以根据现场情况对乙方的设计方案提出细节(不超过实际设计面积的15%)修改意见，乙方应无条件答应履行。但是如果甲方推倒之前签字认可的设计方案超过全部从头开始，甲方需赔偿乙方已经投入的实际成本（包括人力成本和材料成本），出图时间顺延；

3、如果乙方在设计方案优化阶段不充分与甲方沟通，不听取甲方对设计方案的要求，导致甲方不认可乙方的设计方案时，乙方应承担全部违约责任，并赔偿延迟提交设计施工图给甲方带来的一切损失。

4、施工图设计必须严格遵照该工程批准的估算（可行性研究报告）进行限额设计，如在施工招投标阶段出现施工图预算超出批准的工程估算且经预算编制单位、审核单位沟通一致确认，乙方应重新调整设计且不得影响该工程招标进度，经调整后仍存在超估算的问题，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同价的10%，并在甲方要求的时间内调整设计，直至符合工程估算要求（因材料涨价除外），违约金从设计费中扣除。

第十六条 争议解决

本合同在履行过程中若发生纠纷，双方应及时协商解决。如协商不成，双方均同意在甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。

第十七条 商业秘密

本设计方案及相关资料知识产权归甲方所有。乙方均应保护甲方的知识产权。未经甲方同意，乙方均不得对甲方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，乙方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十八条 其它

1、本合同甲、乙双方签字盖章后生效，待乙方提交全部设计成果，并由甲方结清全部设计费用后自动失效。

2、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

3、 本合同一式    份，甲、乙双方各执     份，具有同等法律效力。

| 甲方（委托方）：（公章） | 乙方（承接方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

五、报价文件主要内容和格式

（一）封面格式：

浙江传媒学院下沙校区足球场改造工程设计项目

询价采购报价文件

项目编号：        ZJCM-20166714

报价文件

递交方（公章）：

递交方法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（二）报价申请函

致：浙江传媒学院国有资产管理处：

根据贵方ZJCM-20166714询价采购文件，正式授权          (姓名和职务)代表      公司（报价供应商名称），提交文件正本一份，副本三份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

2、一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

3、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人、采购工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                        电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

（三）法定代表人委托书格式

1、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

我单位法定代表人     　　    参加贵单位组织的ZJCM-20166714号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

2、法定代表人委托书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

兹委托     　　   参加贵单位组织的ZJCM-20166714号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件           法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                     （粘贴此处）

（四）询价报价单格式

1、报价一览表

项目编号：ZJCM-20166714

响应方名称：

| 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江传媒学院下沙校区足球场改造工程设计 | （大写）： 元整 （小写）：¥ |  |
| 设计周期 | 明确是否响应询价文件要求 |
| 项目负责人 |  |

注：1、总价包括适设计服务费及与此相关的全部税金和费用。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

2、设计费报价汇总表

项目名称：                                       采购编号：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写： |
| 说明： |

注：1.表中内容可自行扩展。

2.此表“投标总价”应与“报价一览表”中的报价一致，如有矛盾，以“报价一览表”中的报价金额为准。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

3、商务偏离表

项目名称：浙江传媒学院下沙校区足球场改造工程设计

项目编号：ZJCM-20166714

| 序号 | 询价文件要求 | 投标内容 | 是否有 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：询价响应方须填写上述偏离表，若不填写，视作响应询价文件要求。

注：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）负偏离（低于采购要求，不予接受）无偏离（满足采购要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

4、询价响应方情况介绍

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有询价响应申请人都须填写此表；

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日